### Руководство с чертежами по двигателю CA4D32/CA498

Введение Это Руководсвто включает чертежи всех подсобранных деталей и компонентов, а также список деталей и компонентов дизельного двигателя серии CA4D32. Используется для ремонта и сборки двигателя серии CA4D32. Руководство состоит из трех частей. Первая часть посвящена обычному двигателю CA4D32 и CA498. Вторая часть – дизельному двигателю с турбонагнетателем CA4D32TC. Третья часть - двигателю с турбонагнетателм и интеркулером CA4D32-09. Пояснения: Детали с одним No. чертежа и с одним серийным номером в этом руководстве подходят как для CA4D32 так и для CA498. Если есть две детали с разнями No чертежа, но с одним серийныи номером, первая деталь для CA4D32, вторая - для CA498. Подсборки с различными вариантами (напрмер, насос впрыска) приведены на разных страницах. Пояснения по части 2: В этой части показаны детали, использующиеся исключительно для CA4D32TC. Другие детали см в руковдстве для CA4D32 и CA498 Пояснения по части 3: В этой части показаны детали, использующиеся исключительно для CA4D32-09. Другие детали см в части 1 и 2.

1.ДВИГАТЕЛЬ CA4D32 B CA498

Подвеска двигателя

Подвеска двигателя

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ1460820 | Болт | 2 |
| 2 | 1001066-X2 | Кронштейн | 1 |
| 3 | CQ1421022 | Болт | 8 |
| 4 | CQ34010 | Гайка | 2 |
| 5 | Q40310 | Пружинная шайба | 2 |
| 6 | 1001042-X2 | Кронштейн двигателя | 2 |
| 7 | 1001025-X2A1 | Передняя подушка двигателя | 2 |

Блок цилиндров

Блок цилиндров

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q61901 | Пробка | 2 |
| 2 | Q5210510 | Штифт | 1 |
| 3 | 1003027AX2 | Пробка | 8 |
| 4 | 102027-X2 | Болт | 1 |
| 5 | Q5221020 | Штифт | 2 |
| 6 | Q5220614 | Штифт | 2 |
| 7 | 1002013-X2 | Пробка | 1 |
| 8 | 1002012AX2 | Пробка | 2 |
| 9 | 1002031-D1 | Пробка | 10 |
| 10 | Q5280812 | Штифт | 2 |
| 11 | 1002011-X2 | Блок цилиндров | 1 |
| 12 | 1002026-X2 | Гильза цилиндра | 4 |
| 13 | 1002016-X2 | Пробка | 1 |
| 14 | CQ1201070 | Шпилька | 2 |
| 15 | 1002017-X2 | Пробка | 1 |
| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| 16 | 1002019-X2 | пробка | 1 |
| 17 | Q5221024 | Штифт | 2 |
| 18 | 1002082-X2 | Прокладка | 1 |
| 19 | 1002080-X2 1002080-X03 | Пластина | 1 |
| 20 | 1002074-X2 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 21 | 1002073-X2 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 22 | 1002076-X2 | Прокладка | 1 |
| 23 | 1002060-X2 | Крышка | 1 |
| 24 | 1002065-X2 | Крышка | 1 |
| 25 | CQ1480860B | Болт | 2 |
| 26 | 1002069-X2 | Прокладка | 1 |
| 27 | CQ1480820A | Болт | 14 |
| 28 | CQ1480840B | Болт | 2 |
| 29 | CQ1480845B | Болт | 3 |
| 30 | CQ1480835B | Болт | 2 |
| 31 | CQ1480816B | Болт | 3 |
| 32 | 1305010-S01 | Сливной краник | 1 |
| 33 | 1005041-X2 | Метка (штифт) | 1 |

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003040-X2 | Крышка клапанная | 1 |
| 2 | 1003046-X2 | Прокладка крышки | 1 |
| 3 | 1003036-X2 | Болт | 18 |
| 4 | CQ61304 | Пробка | 3 |
| 5 | 1003027AX2 | Пробка | 2 |
| 6 | 1003021-X2 | Головка блока | 1 |
| 7 | 1003028-X2 | Пробка | 7 |
| 8 | 1003030AX2 | Прокладка головки блока | 1 |
| 9 | 1003023-X2 | Патрубок | 4 |

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1003022-X2 | Втулка | 4 |
| 11 | 1003024-X2 | Штифт | 2 |
| 12 | 1003047-X2 | Втулка | 10 |
| 13 | CQ1460625 | Болт | 10 |
| 14 | 1003048-X2 | Маслоналивная пробка | 1 |
| 15 | 1003044-X2 | Прокладка пробки | 1 |
| 16 | GB1235-76 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 17 | 1014010-D1 | Маслоотделитель | 1 |

Поршень и шатун

ПОРШЕНЬ И ШАТУН

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004026-X2 | Верхнее кольцо | 4 |
| 2 | 1004027-X2 | Нижнее кольцо | 4 |
| 3 | 1004035-X2 | Маслосъемное кольцо в сборе | 4 |
| 4 | 1004016-X2 1004016-X01 | Поршень | 4 |
| 5 | 1004075-X2 | Форсунка | 4 |
| 6 | 1004085-X2 | Винт форсунки | 4 |
| 7 | 1004046-X2 | Шатун | 4 |
| 8 | 1004062-X2 | Болт шатуна | 8 |

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1004058-X2 | Вкладыш верхний | 4 |
| 10 | 1004059-X2 | Вкладыш нижний | 4 |
| 11 | 1004056-X2 | Крышка шатуна | 4 |
| 12 | 1004056-X2 | Гайка шатуна | 8 |
| 13 | 1004067-X2 | Втулка шатуна | 4 |
| 14 | Q46031 | Стопорное кольцо | 8 |
| 15 | 1004021-X2 | Палец поршня | 4 |

КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК

КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005051-X2 | Гайка шкива | 1 |
| 2 | 1005040AX2A1 | Шкив в сборе | 1 |
| 3 | 1005090-X2 | Передняя манжета коленвала | 1 |
| 4 | 1005031-X2 | Распределительная шестерня | 1 |
| 5 | Q550516 | Шпонка | 2 |
| 6 | 1005081-X2 | Вкладыш верхний | 5 |
| 7 | 1005082-X2 | Вкладыш нижний | 5 |
| 8 | 1005086-X2 | Верхняя упорная пластина коленвала | 2 |
| 9 | 1005087-X2 | Нижняя упорная пластина коленвала | 2 |
| 10 | 1005021-X2 1005021AX2 | Коленчатый вал | 1 |
| 11 | 1005078-X2 | Болт | 10 |
| 12 | 1005071-X2 | Крышка 1го подшипника коленвала | 1 |
| 13 | 1005072-X2 | Крышка 2го подшипника коленвала | 1 |
| 14 | 1005073-X2 | Крышка 3го подшипника коленвала | 1 |
| 15 | 1005074-X2 | Крышка 4го подшипника коленвала | 1 |
| 16 | 1005076-X2 | Крышка 5го подшипника коленвала | 1 |
| 17 | 1005037-X2 | Подшипник вала КПП | 1 |
| 18 | Q5221018 | Штифт | 1 |
| 19 | 1005102-X2 | Прокладка | 1 |
| 20 | 1005101-X2 | Держатель манжеты | 1 |
| 21 | 1005105-X2 | Обойма манжеты | 1 |
| 22 | CQ1480825A | Болт | 6 |
| 23 | 1005121-X2 | Картер маховика | 1 |
| 24 | CQ1291055 | Шпилька | 10 |
| 25 | 1005115-X2 | Маховик | 1 |
| 26 | Q1841025 | Болт | 6 |
| 27 | 1005118-X2 | Болт маховика | 6 |
| 28 | Q5220620 | Штифт | 2 |
| 29 | 1601210-E3 | Ведомый диск в сборе | 1 |
| 30 | 1601310-E3 | Диск сцепления нажимной в сборе | 1 |
| 31 | CQ1291060 | Шпилька | 2 |
| 32 | CQ1420820 | Болт | 8 |

РАСПРЕДВАЛ

РАСПРЕДВАЛ

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1006022-X2 | Шайба | 1 |
| 12 | Q40310 | Пружинная шайба | 1 |
| 13 | 1006021-X2 | Болт | 1 |
| 14 | 1006041-X2 | Втулка шестерни | 1 |
| 15 | 1006031-X2 | Промежуточная шестерня | 1 |
| 16 | 1006032-X2 | Втулка шестерни | 1 |
| 17 | 1006043-X2 | Крышка | 1 |
| 18 | CQ1460850 | Болт | 2 |
| 19 | 1006061-X2 | Форсунка для смазки шестерни | 1 |
| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| 1 | 1006016-X2A1 | Распредвал | 1 |
| 2 | 1006057-X2 | Втулка 5ой шейки распредвала | 1 |
| 3 | 1006056-X2 | Втулка 4ой шейки распредвала | 1 |
| 4 | 1006053-X2 | Втулка 3ей шейки распредвала | 1 |
| 5 | 1006052-X2 | Втулка 2ой шейки распредвала | 1 |
| 6 | 1006051-X2 | Втулка 1ой шейки распредвал | 1 |
| 7 | Q5500416 | Шпонка | 1 |
| 8 | 1006019-X2 | Упорная пластина распредвала | 1 |
| 9 | CQ1460620 | Болт | 2 |
| 10 | 1006018-X2 | Распределительная шестерня | 1 |

СИСТЕМА КЛАПАНОВ

СИСТЕМА КЛАПАНОВ

| № | № детали. | Название детали | 数量 Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ1460860 | Болт кронштейна коромысла | 8 |
| 2 | 1007155-X2 | Коромысло выпускного клапана в сборе | 4 |
| 3 | 1007091-X2 | Опора коромысел | 1 |
| 4 | 1007099-X2 | Шайба | 6 |
| 5 | 1007097-X2 | Пружина | 3 |
| 6 | 1007159-X2 | Гайка | 8 |
| 7 | GB78-85 | Штифт | 1 |
| 8 | 1007158-X2 | Регулировочный болт | 8 |
| 9 | 1007051-X2 | Штанга толкателя | 8 |
| 10 | 1007061-X2 | Толкатель | 8 |
| 11 | CQ72212 | Пробка | 2 |
| 12 | 1007131-X2 | Вал коромысел | 1 |
| 13 | 1007028-X2 | Сухарь впускного клапана | 8 |
| 14 | 1007029-B1 | Сухарь выпускного клапана | 8 |

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1007022-X2 | Тарелка пружины | 8 |
| 16 | 1007021-X2 | Пружина клапана | 8 |
| 17 | 1007035-X2 | Манжета клапана в сборе | 8 |
| 18 | 1007024-X2 | Шайба пружины | 8 |
| 19 | 1007032-X2 | Направляющая впускного и выпускного клапанов | 8 |
| 20 | 1007081-X2A1 | Шайба опорная пружины впускного клапана | 4 |
| 21 | 1007011-X2 | Впускной клапан | 4 |
| 22 | 1007082-X2A1 | Шайба опорная пружины выпускного клапана | 4 |
| 23 | 1007012-X2 | Выпускной клапан | 4 |
| 24 | 1007145-X2 | Коромысло впускного клапан | 4 |
| 25 | GB8941-86 | Стопорное кольцо | 2 |
| 26 | 1007092-X2 | Кронштейн вала коромысел | 3 |

Впускной и выпускной трубопроводы и оборудование предпускового подогрева

Впускной и выпускной трубопроводы  и  оборудование предварительного подогрева

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ34008 | Гайка | 4 |
| 2 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| 3 | Q40108 | Шайба | 4 |
| 4 | 1008014-X2C1 | Впускной патрубок | 1 |
| 5 | 1008013-X2 | Прокладка | 2 |
| 6 | 3750010-X2 | Нагреватель | 1 |
| 7 | 1008018-X2 | Шпилька | 2 |
| 8 | 1008017-X2 | Шпилька | 2 |
| 9 | 1008011-X2 | Впускной трубопровод | 1 |
| 10 | CQ39608 | Гайка | 2 |

| № | № детали. | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | CQ1460825 | Болт | 6 |
| 12 | 1008051-X2 | Прокладка впускного газопровода | 1 |
| 13 | CQ1200822 | Шпилька | 2 |
| 14 | 1008055-X2 | Прокладка выпускного газопровода | 4 |
| 15 | CQ1201030 | Шпилька | 8 |
| 16 | 1008021-X2 | Выпускной трубопровод | 1 |
| 17 | CQ41910 | Пружинная шайба | 8 |
| 18 | CQ34010 | Гайка | 8 |
| 19 | CQ1201035 | Шпилька | 3 |

МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1009012-X2 | Прокладка | 1 |
| 2 | 1009010-X2 | Масляный картер в сборе | 1 |
| 3 | Q40106 | Шайба | 26 |
| 4 | Q40406 | Пружинная шайба | 26 |
| 5 | CQ1500616 | Болт | 26 |
| 6 | 1009019CB1 | Шайба | 1 |
| 7 | 1009018CB1 | Пробка для слива масла | 1 |
| 8 | 1009030-X2 | Щуп масляный | 1 |
| 9 | 1009025-X2 | Трубка щупа | 1 |
| 10 | 1009022-X2 | Уплотнитель щупа | 1 |

М

МАСЛОЗАБОРНИК

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ1460820 | Болт | 2 |
| 2 | 1010010-X2 | Маслозаборник в сборе | 1 |
| 3 | Q7342425 | Резиновое уплотняющее кольцо | 1 |
| 4 | CQ1460816 | Болт | 1 |

МАСЛЯНЫЙ НАСОС

МАСЛЯНЫЙ НАСОС

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1011023-X2 | Ведомый вал | 1 |
| 2 | 1011031-X2 | Втулка ведомого вала | 1 |
| 3 | 1011032-X2 | Ведомая шестерня | 1 |
| 4 | 1011022-X2 | Прокладка | 1 |
| 5 | 1011024-X2 | Крышка насоса | 1 |
| 6 | CQ1480820A | Болт | 5 |
| 7 | 1011014-X2 | Распределительная шестерня | 1 |
| 8 | 1011026-X2 | Установочный штифт | 1 |
| 9 | 1011016-X2 | Ведущая шестерня | 1 |
| 10 | 1011013-X2 | Ведущий вал | 1 |

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1011021-X2 | Втулка | 1 |
| 12 | 1011042-X2 | Пробка пружины | 1 |
| 13 | 1011046-X2 | Шайба | 1 |
| 14 | 1011044-X2 | Пружина | 1 |
| 15 | 1011043-X2 | Клапан редукционный | 1 |
| 16 | 1011047-X2 | Шайба | 2 |
| 17 | CQ1460825 | Болт | 3 |
| 18 | 1011041-X2 | Корпус клапана | 1 |
| 19 | CQ1460850 | Болт | 1 |
| 20 | 1011048-X2 | Пробка | 1 |

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1012064-X2 | Прокладка масляного фильтра | 1 |
| 2 | 1012060-X2 | Крышка фильтра | 1 |
| 3 | 1012010-X2 | Масляный фильтр | 1 |
| 4 | CQ1460830 | Болт | 4 |
| 5 | CQ1460616 | Болт | 2 |
| 6 | 1012063-X2 | Теплоизолирующий экран фильтра | 1 |

МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ61304 | Пробка | 2 |
| 2 | 3818020-X2 | Датчик давления масла | 1 |
| 3 | CQ34008 | Гайка | 4 |
| 4 | Q40408 | Пружинная шайба | 4 |
| 5 | Q40108 | Плоская шайба | 4 |
| 6 | CQ1460845 | Болт | 1 |
| 7 | CQ1460825 | Болт | 10 |
| 8 | 1013011-X2 | Крышка масляного охладителя | 1 |
| 9 | 1013033-X2 | Редукционный клапан | 1 |
| 10 | 1013037-X2 | Пружина | 1 |
| 11 | 1013038-X2 | Шайба | 2 |

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1013032-X2 | Пробка | 2 |
| 13 | Q9661405 | Шарик | 1 |
| 14 | 1013036-X2 | Пружина | 1 |
| 15 | 1013029-X2 | Пластина | 2 |
| 16 | 1013028-X2 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 17 | 1013031-X2 | Пластина | 1 |
| 18 | 1013034-X2 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 19 | CQ1200818 | Шпилька | 3 |
| 20 | CQ1200835 | Шпилька | 1 |
| 21 | 1013020-X2 | Масляный охладитель в сборе | 1 |

МАСЛОПРОВОД       (СА4D32)

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1104101-X2 | Шланг | 1 |
| 2 | 1104305-X2 | Хомут | 11 |
| 3 | 1104102-X2 | Маслопровод | 3 |
| 4 | 1104103-X2 | Соединительная трубка | 2 |
| 5 | 1104205-X2 | Зажим в сборе | 2 |
| 6 | 1104104-X2 | Трубка маслопровода | 1 |
| 7 | CQ1420812 | Болт | 1 |

МАСЛОПРОВОД       (СА498)

| 序号 Пункт | 代号 Номер детали | 名称 Наименование детали | 数量 Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1104101-X2 | Шланг | 1 |
| 2 | 1104305-X2 | Хомут | 11 |
| 3 | 1104102-X2 | Маслопровод | 3 |
| 4 | 1104103-X2 | Соединительная трубка | 2 |
| 5 | 1104205-X2 | Зажим в сборе | 2 |
| 6 | 1104104-X2 | Трубка | 1 |
| 7 | CQ1420812 | Болт | 1 |
| 8 | 1104030-X2 | Трубка подачи масла в сборе | 1 |
| 9 | 1104050-X2 | Трубка маслопровода в сборе | 1 |

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД) СА4D32

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)СА4D32

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1111010-X2 | ТНВД | 1 |
| 2 | 1111014-X2 | Шайба | 3 |
| 3 | Q40308 | Пружинная шайба | 3 |
| 4 | CQ34008 | Гайка | 3 |
| 5 | 1111101-X2 | Кронштейн | 1 |
| 6 | 1111103-X2 | Кронштейн | 1 |
| 7 | CQ1421030 | Болт | 1 |
| 8 | Q40210 | Шайба | 1 |
| 9 | CQ1501070 | Болт | 1 |

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | CQ1501090 | Болт | 1 |
| 11 | Q40310 | Пружинная шайба | 2 |
| 12 | 1111201-X2 | Прокладка | 1 |
| 13 | 1111216-X2 | Шестерня | 1 |
| 14 | Q40314 | Пружинная шайба | 1 |
| 15 | CQ34114 | Гайка | 1 |
| 16 | CQ1421022 | Болт | 2 |
| 17 | Q5500416 | Шпонка | 1 |

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД  4PL203) CA498

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД 4PL203) СА498

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1111010BX03 | ТНВД 4PL203 | 1 |
| 2 | 1111014-X2 | Шайба | 3 |
| 3 | Q40308 | Пружинная шайба | 3 |
| 4 | CQ34008 | Гайка | 3 |
| 5 | 1111101BX03 | Кронштейн | 1 |
| 6 | 1111103BX03 | Кронштейн | 1 |
| 7 | CQ1421025 | Болт | 1 |
| 8 | Q40210 | Болт | 1 |

| 9 | CQ1501070 | Болт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | CQ1501090 | Болт | 1 |
| 11 | Q40310 | Пружинная шайба | 2 |
| 12 | 1111201-X03 | Прокладка | 1 |
| 13 | 1127010-X03 | Шестерня | 1 |
| 14 | Q40312 | Пружинная шайба | 1 |
| 15 | 1127051-X03 | Гайка | 1 |

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД BQ2000) CA498

ТНВД   ( BQ2000)

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1111010FX03 | BQ2000 ТНВД | 1 |
| 2 | 1111014-X2 | Шайба | 3 |
| 3 | Q40308 | Пружинная шайба | 3 |
| 4 | CQ34008 | Гайка | 3 |
| 5 | 1111103FX03 | Кронштейн | 1 |
| 6 | CQ1420840 | Болт | 1 |
| 7 | Q40210 | Шайба | 1 |

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | CQ1501070 | Болт | 1 |
| 9 | Q40310 | Пружинная шайба | 2 |
| 10 | 1111201-X03 | Прокладка | 1 |
| 11 | 1127010-X03 | Распределительная шестерня | 1 |
| 12 | Q40312 | Пружинная шайба | 1 |
| 13 | 1127051-X03 | Гайка | 1 |

ФОРСУНКА

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ1421045 | Болт | 4 |
| 2 | 1112022-X2 | Шайба | 4 |
| 3 | 1112021-X2 | Зажимная пластина форсунки | 4 |
| 4 | 1112010-X2 1112010-X03 | Форсунка | 4 |
| 5 | 1112013-X2 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 6 | 1112012-X2 | Шайба уплотнительная | 4 |

ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СА4D32

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1129010-X03 | Трубка 1 цилиндра | 1 |
| 2 | 1129015-X03 | Трубка 2 цилиндра | 1 |
| 3 | 1129020-X03 | Трубка 3 цилиндра | 1 |
| 4 | 1129025-X03 | Трубка 4 цилиндра | 1 |
| 5 | 1129030-X2 | Зажимная пластина | 2 |
| 6 | 1129035-X2 | Зажимная пластина для цилиндров 1 и 2 | 1 |
| 7 | 1129040-X2 | Зажимная пластина для цилиндров 3 и 4 | 1 |
| 8 | CQ1420625 | болт | 2 |
| 9 | CQ1420816 | болт | 2 |
| 10 | 1129050-X2 | Зажимная пластина в сборе | 1 |
| 11 | 1129045-X2 | Зажимная пластина | 1 |

ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ CA498

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1129010-X03 | Трубка 1 цилиндра | 1 |
| 2 | 1129015-X03 | Трубка 2 цилиндра | 1 |
| 3 | 1129020-X03 | Трубка 3 цилиндра | 1 |
| 4 | 1129025-X03 | Трубка 4 цилиндра | 1 |
| 5 | 1129030-X2 | Зажимная пластина | 2 |
| 6 | 1129035-X2 | Зажимная пластина | 1 |
| 7 | 1129040-X2 | Зажимная пластина | 1 |
| 8 | CQ1420625 | болт | 2 |
| 9 | CQ1420816 | болт | 2 |

КОРПУС НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q40108 | Шайба | 3 |
| 2 | Q40308 | Пружинная шайба | 3 |
| 3 | 1303041-X2 | Болт | 1 |
| 4 | CQ1460830 | Болт | 2 |
| 5 | 1303012-X2 | Патрубок отводящий | 1 |
| 6 | 1303022-X2 | Прокладка | 1 |
| 7 | 1306010-X2 | Термостат в сборе | 1 |
| 8 | CQ1460825 | Болт | 1 |
| 9 | 1303033-X2 | Штуцер | 1 |
| 10 | 1303035-X01T | Штуцер | 1 |
| 11 | 1303017-X2 | Патрубок подводящий | 1 |
| 12 | CQ1200800 | Шпилька | 1 |
| 13 | CQ34008 | Гайка | 2 |
| 14 | 1303042-X2 | Шпилька | 1 |
| 15 | CQ1460820 | Болт | 2 |
| 16 | 1303026-X2 | Шайба | 1 |
| 17 | 3808080-X2 | Датчик температуры | 1 |
| 18 | 3808040-X2 | Датчик температуры | 1 |

НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА    CA4D32

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1307018-X2 | Прокладка | 1 |
| 2 | 1307010-X03 | Насос в сборе | 1 |
| 3 | CQ1420822 | Болт | 5 |
| 4 | CQ1200845 | Шпилька | 4 |
| 5 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| 6 | CQ34008 | Гайка | 4 |
| 7 | 1308010-X03 | Вентилятор в сборе | 1 |
| 8 | 1313010-X2 | Муфта вентилятора в сборе | 1 |
| 9 | CQ34010 | Гайка | 2 |
| 10 | Q40310 | Пружинная шайба | 2 |
| 11 |  | Ремень AV13-1097 | 1 |
| 12 | CQ1460616 | Болт | 4 |

НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА    CA498

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1307018-X2 | Прокладка | 1 |
| 2 | 1307010-X03 | Насос в сборе | 1 |
| 3 | CQ1420822 | Болт | 5 |
| 4 | CQ1200845 | Шпилька | 4 |
| 5 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| 6 | CQ34008 | Гайка | 4 |
| 7 | 1308010-X03 | Вентилятор в сборе | 1 |
| 8 | CQ34010 | Гайка | 2 |
| 9 | Q40310 | Пружинная шайба | 2 |
| 10 |  | Ремень AV13-1097 | 1 |

ГЕНЕРАТОР С ВАКУУМНЫМ НАСОСОМ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3701341-X2 | Кронштейн генератора | 1 |
| 2 | CQ1420830 | Болт | 1 |
| 3 | Q40208 | Шайба | 1 |
| 4 | CQ1481020A | Болт | 2 |
| 5 | CQ1461030 | Болт | 2 |
| 6 | 3701010AX2 | Генератор в сборе | 1 |
| 7 | CQ1421030 | Болт | 3 |
| 8 | 3701321-X2 | Кронштейн генератора | 1 |
| 9 | 3551010-X2 | Вакуумный насос в сборе | 1 |
| 10 | 3551078-X2 | Шайба | 2 |
| 11 | 3551077-X2 | Болт | 1 |
| 12 | 3551080-X2 | Масляная трубка | 1 |
| 13 | 3551076-X2 | Штуцер масляной трубки | 1 |
| 14 | 3551093-X2 | Зажим | 2 |
| 15 | 3551091-X2 | Трубка вакуумная | 1 |
| 16 | 3551092-X2 | Штуцер вакуумной трубки | 1 |

СТАРТЕР

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3708010-X2 | Стартер в сборе | 1 |
| 2 | CQ1481035A | Соединительный болт | 2 |

ДВИГАТЕЛЬ CA4D32TC (С ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЕМ)

БЛОК ЦИЛИНДРОВ

БЛОК ЦИЛИНДРОВ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q61901 | Пробка | 2 |
| 2 | Q5210510 | Штифт | 1 |
| 3 | 1003027AX2 | Пробка | 8 |
| 4 | 1002027-X2 | Болт | 1 |
| 5 | Q5221020 | Штифт | 2 |
| 6 | Q5220614 | Штифт | 2 |
| 7 | 1002013-X2 | Пробка | 1 |
| 8 | 1002012AX2 | Пробка | 2 |
| 9 | 1002031-D1 | Пробка | 10 |
| 10 | Q5280812 | Штифт | 2 |
| 11 | 1002011-Y01 | Блок цилиндров | 1 |
| 12 | 1002026-X2 | Гильза цилиндра | 4 |
| 13 | 1002016-X2 | Пробка | 1 |
| 14 | CQ1201070 | Шпилька | 2 |
| 15 | 1002017-X2 | Пробка | 1 |
| 16 | 1002019-X2 | пробка | 1 |
| 17 | Q5221024 | Штифт | 2 |
| 18 | 10020.82-X2 | Прокладка | 1 |
| 19 | 1002080-X2 | Пластина | 1 |
| 20 | 1002074-X2 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 21 | 1002073-X2 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 22 | 1002076-X2 | Прокладка | 1 |
| 23 | 1002060-X2 | Крышка | 1 |
| 24 | 1002065-X2 | Крышка | 1 |
| 25 | CQ1480860B | Болт | 2 |
| 26 | 1002069-X2 | Прокладка | 1 |
| 27 | CQ1480820A | Болт | 14 |
| 28 | CQ1480840B | Болт | 2 |
| 29 | CQ1480845B | Болт | 3 |
| 30 | CQ1480835B | Болт | 2 |
| 31 | CQ1480816B | Болт | 3 |
| 32 | 1305010-SO1 | Сливной краник | 1 |
| 33 | 1005041-X2 | Метка (штифт) | 1 |

ПОРШЕНЬ И ШАТУН

ПОРШЕНЬ И ШАТУН

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004026-X2 | Верхнее компрессионное кольцо | 4 |
| 2 | 1004027-X2 | Нижнее компрессионное кольцо | 4 |
| 3 | 1004035-X2 | Маслосъемное кольцо | 4 |
| 4 | 1004016-Y01 | Поршень | 4 |
| 5 | 1004075-X2 | Форсунка | 4 |
| 6 | 1004085-X2 | Винт форсунки | 4 |
| 7 | 1004046-X2 | Шатун | 4 |
| 8 | 1004062-X2 | Болт | 8 |

| 9 | 1004058-X2 | Верхний шатунный вкладыш | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1004059-X2 | Нижний шатунный вкладыш | 4 |
| 11 | 1004056-X2 | Крышка шатуна | 4 |
| 12 | 1004067-X2 | Гайка | 8 |
| 13 | 1004069-X2 | Втулка поршневого пальца | 4 |
| 14 | Q43031 | Стопорное кольцо | 8 |
| 15 | 1004021-X2 | Поршневой палец | 4 |

КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК

КОЛЕНВАЛ, МАХОВИК И СЦЕПЛЕНИЕ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005051-X2 | Гайка шкива коленвала | 1 |
| 2 | 1005010AY01 | Шкив | 1 |
| 3 | 1005090-X2 | Передний сальник коленвала | 1 |
| 4 | 1005031-X2 | Распределительная шестерня коленвала | 1 |
| 5 | Q5500516 | Шпонка | 2 |
| 6 | 1005081-X2 | Верхний вкладыш коленвала | 5 |
| 7 | 1005082-X2 | Нижний вкладыш коленвала | 5 |
| 8 | 1005086-X2 | Верхняя упорная пластина коленвала | 2 |
| 9 | 1005087-X2 | Нижняя упорная пластина коленвала | 2 |
| 10 | 1005021AX2 | Коленвал | 1 |
| 11 | 1005078-X2 | Болт | 10 |
| 12 | 1005071-X2 | Первая крышка коленвала | 1 |
| 13 | 1005072-X2 | Вторая крышка коленвала | 1 |
| 14 | 1005073-X2 | Третья крышка коленвала | 1 |
| 15 | 1005074-X2 | Четвертая крышка коленвала | 1 |
| 16 | 1005076-X2 | Пятая крышка коленвала | 1 |
| 17 | 1005037-X2 | Подшипник КПП | 1 |
| 18 | Q5221018 | Штифт | 1 |
| 19 | 1005102-X2 | Прокладка | 1 |
| 20 | 1005101-X2 | Держатель манжеты | 1 |
| 21 | 1005105-X2 | Обойма манжеты | 1 |
| 22 | CQ1480825A | Болт | 6 |
| 23 | 1005021-X2 | Картер маховика | 1 |
| 24 | CQ1291055 | Шпилька | 10 |
| 25 | 1005115-X2 | Маховик | 1 |
| 26 | Q1841025 | Болт | 6 |
| 27 | 1005118-X2 | Болт | 6 |
| 28 | Q5220620 | Штифт | 2 |
| 29 | 1601210-E3 | Ведомый диск сцепления | 1 |
| 30 | 1601310-E3 | Нажимной диск сцепления | 1 |
| 31 | CQ1291060 | Болт | 2 |

ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ34008 | Гайка | 4 |
| 2 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| 3 | Q40108 | Шайба | 4 |
| 4 | 1008014-4B1B1 | Патрубок | 1 |
| 5 | 1008013-X2 | Прокладка | 2 |
| 6 | 3750010-X2 | Подогреватель | 1 |
| 7 | 1008018-X2 | Шпилька | 2 |
| 8 | 1008017-X2 | Шпилька | 2 |
| 9 | 1008011-X2 | Впускной коллектор | 2 |
| 10 | CQ39608 | Гайка | 6 |
| 11 | CQ1460825 | Болт | 1 |
| 12 | 1008051-X2 | Прокладка впускного коллектора | 1 |
| 13 | CQ1200822 | Шпилька | 2 |
| 14 | 1008055-X2 | Прокладка выпускного коллектора | 4 |
| 15 | CQ1201030 | Шпилька | 8 |
| 16 | 1008021-Y01 | Выпускной коллектор | 1 |
| 17 | CQ41910 | Шайба | 8 |
| 18 | CQ34010 | Гайка | 8 |
| 19 | 1104082-X2 | Штуцер | 1 |
| 20 | 1307071-X2 | Шайба | 2 |
| 21 | 1126010-Y01 | Трубка в сборе | 1 |
| 22 | 1008012-Y01 | Патрубок турбонагнетателя | 1 |
| 23 | CQ67660B | Хомут | 2 |

ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И        ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ34008 | Гайка | 4 |
| 2 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| 3 | Q40108 | Шайба | 4 |
| 4 | 1008014-X3 | Патрубок | 1 |
| 5 | 1008013-X3 | Прокладка | 2 |
| 6 | 3750010-X3 | Подогреватель | 1 |
| 7 | 1008018-X2 | Шпилька | 4 |
| 8 | 1008011-X3 | Впускной коллектор | 1 |
| 9 | CQ39608 | Гайка | 2 |
| 10 | CQ1460825 | Болт | 6 |
| 11 | 1008051-X2 | Прокладка впускного коллектора | 1 |
| 12 | CQ1200822 | Шпилька | 2 |
| 13 | 1008055-X2 | Прокладка выпускного коллектора | 4 |
| 14 | CQ1201030 | Шпилька | 8 |
| 15 | 1008021-X3 | Выпускной коллектор | 1 |
| 16 | CQ41910 | Пружинная шайба | 8 |
| 17 | CQ34010 | Шестигранная гайка | 8 |
| 18 | 1008012-Y01 | Патрубок турбонагнеталя | 1 |
| 19 | CQ67660B | Хомут | 2 |

МАСЛОПРОВОД

МАСЛОПРОВОД

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1104101-X2 | Шланг | 1 |
| 2 | 1104305-X2 | Зажим | 11 |
| 3 | 1104102-X2 | Шланг | 3 |
| 4 | 1104103-X2 | Шланг | 2 |
| 5 | 1104205-X2 | Зажим | 2 |
| 6 | 1104104-Y01 | Трубка | 1 |
| 7 | CQ1420812 | Болт | 1 |
| 8 | 1104030-X2 | Трубка | 1 |
| 9 | 1104050-Y01 | Трубка | 1 |
| 10 | 1104060-X2 | Маслопровод в сборе | 1 |

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1111010-Y01 | ТНВД | 1 |
| 2 | 1111014-X2 | Шайба | 3 |
| 3 | Q40308 | Пружинная шайба | 3 |
| 4 | CQ34008 | Гайка | 1 |
| 5 | 1111101AX2 | Кронштейн | 1 |
| 6 | CQ1421025 | Болт | 1 |
| 7 | Q40210 | Шайба | 1 |

| 8 | CQ1501060 | Болт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | CQ1501050 | Болт | 1 |
| 10 | Q40310 | Пружинная шайба | 2 |
| 11 | 1111201-X2 | Прокладка | 1 |
| 12 | 11270101-X2 | Распределительная шестерня | 1 |
| 13 | Q40312 | Пружинная шайба | 1 |
| 14 | 1127051-X2 | Гайка | 1 |

ФОРСУНКА

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ1421045 | Болт | 4 |
| 2 | 1113033-X2 | Шайба | 4 |
| 3 | 1113021-X2 | Пластина | 4 |
| 4 | 1112010-Y01 | Форсунка | 4 |
| 5 | 1112013-X2 | Кольцо уплотнительное | 4 |
| 6 | 1112012-X2 | Шайба уплотнительная | 4 |

ТУРБОКОМПРЕССОР

ТУРБОКОМПРЕССОР ТВ28

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ34008 | Гайка | 5 |
| 2 | Q40308 | Пружинная шайба | 5 |
| 3 | Q40108 | Шайба | 5 |
| 4 | 1118021-Y01 | Выхлопная труба | 1 |
| 5 | 1118022-Y01 | Прокладка | 1 |
| 6 | 1118010-Y01 | TB28 Турбокомпрессор в сборе | 1 |
| 7 | 1118035AY01 | Трубка масляная | 1 |
| 8 | 1118031-Y01 | Болт | 1 |
| 9 | 1118038AY01 | Переходник | 1 |
| 10 | 1104087-D1 | Шайба уплотнительная | 2 |
| 11 | 1118045AY01 | Шланг сливной | 1 |
| 12 | 1118046-Y01 | Штуцер | 1 |
| 13 | 1118017-Y01 | Гайка | 4 |

| 14 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Q40108 | Шайба | 4 |
| 16 | 1118016-Y01 | Шпилька | 4 |
| 17 | 1118011-Y01 | Прокладка | 1 |
| 18 | 1118032-Y01 | Болт | 2 |
| 19 | CQ1200822 | Шпилька | 5 |
| 20 | CQ1461025 | Болт | 2 |
| 21 | CQ1201035 | Шпилька | 3 |
| 22 | 1002039-D1 | Шайба | 2 |
| 23 | 1104086-D1 | Шайба | 1 |
| 24 | 1118068-Y01 | Штуцер | 1 |
| 25 | 3551092-X2 | Штуцер | 1 |
| 26 | 3551093-X2 | Уплотнительное кольцо | 2 |

ТУРБОКОМПРЕССОР

ТУРБОКОМПРЕССОР

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ34008 | Гайка | 5 |
| 2 | Q40308 | Пружинная шайба | 5 |
| 3 | Q40108 | Шайба | 5 |
| 4 | 1118021-X3 | Выхлопная труба | 1 |
| 5 | 1118022-Y01 | Прокладка | 1 |
| 6 | 1118010- X3 | TB28 турбокомпрессор в сборе | 1 |
| 7 | 1118035-Y06 | Трубка | 1 |
| 8 | CQ1200822 | Шпилька | 1 |
| 9 | CQ1201035 | Шпилька | 1 |
| 10 | CQ1461025 | Болт | 2 |
| 11 | 1118045-Y06 | Трубка | 1 |
| 12 | 1118046-Y01 | Штуцер | 1 |
| 13 | 1118017-Y01 | Гайка | 4 |

| 14 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Q40108 | Шайба | 4 |
| 16 | 1118016-Y01 | Шпилька | 4 |
| 17 | 1118011-Y01 | Прокладка | 1 |
| 18 | 1118038AY01 | Штуцер | 2 |
| 19 | 1002039-D1 | Шайба уплотнительная | 5 |
| 20 | 1118032-Y01 | Штуцер | 2 |
| 21 | 1118031-Y01 | Штуцер | 3 |
| 22 | 1104087-D1 | Шайба уплотнительная | 2 |
| 23 | 1104086-D1 | Шайба уплотнительная | 1 |
| 24 | 1118068-Y06 | Штуцер | 1 |
| 25 | 1118090-Y06 | Штуцер | 1 |
| 26 | 3551093-X2 | Уплотнительное кольцо | 2 |

ТРУБКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1129010AX2 | Трубка первого цилиндра | 1 |
| 2 | 1129015AX2 | Трубка второго цилиндра | 1 |
| 3 | 1129020AX2 | Трубка третьего цилиндра | 1 |
| 4 | 1129025AX2 | Трубка четвертого цилиндра | 1 |
| 5 | 1129030-X2 | Зажимная пластина | 2 |
| 6 | 1129035-X2 | Зажимная пластина для цилиндра 1и2 | 1 |
| 7 | 1129040-X2 | Зажимная пластина для цилиндра 3и4 | 1 |
| 8 | CQ1420625 | Болт | 2 |
| 9 | CQ1420816 | Болт | 2 |

НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1307018-X2 | Прокладка | 1 |
| 2 | 1307010-X2 | Насос в сборе | 1 |
| 3 | CQ1420822 | Болт | 5 |
| 4 | 1313068-X2 | Шпилька | 4 |
| 5 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| 6 | CQ34008 | Гайка | 4 |
| 7 | 1308010-X2 | Вентилятор в сборе | 1 |
| 8 | 1313010-X2 | Муфта вентилятора в сборе | 1 |
| 9 | CQ34010 | Гайка | 2 |
| 10 | Q40310 | Пружинная шайба | 2 |
| 11 |  | Ремень AV13-1135 | 1 |
| 12 | CQ1460616 | Соединительный болт | 4 |

ДВИГАТЕЛЬ САD32-09

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ1460820 | Соединительный болт | 2 |
| 2 | 1101066-X03T | Кронштейн | 1 |
| 3 | CQ1421022 | Болт | 8 |
| 4 | CQ34010 | Гайка | 2 |
| 5 | Q40310 | Пружинная шайба | 2 |
| 6 | 1001042-X2 | Кронштейн двигателя | 2 |
| 7 | 1001025-X2A1 | Подушка двигателя | 2 |

ГОЛОВКА БЛОКА

ГОЛОВКА БЛОКА

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003040-5X2 | Клапанная крышка | 1 |
| 2 | 1003046-X2 | Прокладка | 1 |
| 3 | 1003036-X2 | Болт | 18 |
| 4 | CQ61304 | Пробка | 3 |
| 5 | 1003027AX2 | Пробка | 2 |
| 6 | 1003021-X2 | Головка цилиндра | 1 |
| 7 | 1003028-X2 | Заглушка | 7 |
| 8 | 1003030AX2 | Прокладка головки блока | 1 |
| 9 | 1003023-X2 | Патрубок | 4 |
| 10 | 1003022-X2 | Втулка | 4 |
| 11 | 1003024-X2 | Заглушка | 2 |
| 12 | 1003047-X2 | Втулка | 10 |
| 13 | CQ1460625 | Болт | 10 |
| 14 | 1003048-X2 | Крышка маслоналивной горловины | 1 |
| 15 | 1003044-X2 | Прокладка крышки | 1 |
| 16 | 1014030-5X4 | Маслоотделитель | 1 |
| 17 | 1014022BX2 | Шланг | 1 |
| 18 | 1014029-X2 | Хомут | 2 |
| 19 | 1014038-5X4 | Шланг | 1 |
| 20 | 1014039-5X4 | Держатель | 1 |
| 21 | 1014049-5X4 | Хомут | 2 |
| 22 | CQ34006 | Гайка | 2 |
| 23 | CQ1500630 | Болт | 2 |
| 24 | Q40306 | Шайба | 2 |

ПОРШЕНЬ И ШАТУН

ПОРШЕНЬ И ШАТУН

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004026-X3 | Верхнее компрессионное кольцо | 4 |
| 2 | 1004027-X3 | Нижнее компрессионное кольцо | 4 |
| 3 | 1004035-X3 | Маслосъемное кольцо | 4 |
| 4 | 1004016-X3 | Поршень | 4 |
| 5 | 1004075-X3 | Форсунка | 4 |
| 6 | 1004085-X3 | Штуцер | 4 |
| 7 | 1004046-X3 | Шатун | 4 |
| 8 | 1004062-X2 | Болт | 8 |

| 9 | 1004058-X2 | Верхний вкладыш | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1004059-X2 | Нижний вкладыш | 4 |
| 11 | 1004056-X2 | Крышка шатуна | 4 |
| 12 | 1004067-X2 | Гайка | 8 |
| 13 | 1004069-X3 | Втулка поршневого пальца | 4 |
| 14 | 1004022-X3 | Стопорное кольцо | 8 |
| 15 | 1004021-X3 | Поршневой палец | 4 |

КОЛЕНВАЛ И МАХОВИК

КОЛЕНВАЛ, МАХОВИК И СЦЕПЛЕНИЕ

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005051-X2 | Гайка шкива коленвала | 1 |
| 2 | 1005010AY01 | Шкив | 1 |
| 3 | 1005090-X2 | Передний сальник коленвала | 1 |
| 4 | 1005031-X2 | Распределительная шестерня коленвала | 1 |
| 5 | Q5500516 | Шпонка | 2 |
| 6 | 1005081-X2 | Вкладыш верхний | 5 |
| 7 | 1005082-X2 | Вкладыш нижний | 5 |
| 8 | 1005086-X2 | Верхняя упорная пластина коленвала | 2 |
| 9 | 1005087-X2 | Нижняя упорная пластина коленвала | 2 |
| 10 | 1005021AX2 | Коленвал | 1 |
| 11 | 1005078-X2 | Болт | 10 |
| 12 | 1005071-X2 | Первая крышка коленвала | 1 |
| 13 | 1005072-X2 | Вторая крышка коленвала | 1 |
| 14 | 1005073-X2 | Третья крышка коленвала | 1 |
| 15 | 1005074-X2 | Четвертая крышка коленвала | 1 |
| 16 | 1005076-X2 | Пятая крышка коленвала | 1 |
| 17 | 1005037-X2 | Подшипник КПП | 1 |
| 18 | Q5221018 | Штифт | 1 |
| 19 | 1005102-X2 | Прокладка | 1 |
| 20 | 1005101-X2 | Держатель манжеты | 1 |
| 21 | 1005105-X2 | Обойма манжеты | 1 |
| 22 | CQ1480825A | Болт | 6 |
| 23 | 1005021-X2 | Картер маховика | 1 |
| 24 | CQ1291055 | Шпилька | 10 |
| 25 | 1005115-X2 | Маховик | 1 |
| 26 | Q1841025 | Болт | 6 |
| 27 | 1005118-X2 | Болт маховика | 6 |
| 28 | Q5220620 | Штифт | 2 |
| 29 | 1601210-E3 | Ведомый диск | 1 |
| 30 | 1601310-E3 | Нажимной диск | 1 |
| 31 | CQ1291060 | Шпилька | 2 |
| 32 | CQ1420820 | Болт | 8 |

ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ34008 | Гайка | 4 |
| 2 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| 3 | Q40108 | Шайба | 4 |
| 4 | 1008014-4B1B1 | Патрубок | 1 |
| 5 | 1008013-X2 | Прокладка | 2 |
| 6 | 3750010-X2 | Подогреватель | 1 |
| 7 | 1008018-X2 | Шпилька | 2 |
| 8 | 1008017-X2 | Шпилька | 2 |
| 9 | 1008011-X2 | Впускной коллектор | 2 |
| 10 | CQ39608 | Гайка | 6 |
| 11 | CQ1460825 | Болт | 1 |

| 12 | 1008051-X2 | Прокладка впускного коллектора | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | CQ1200822 | Шпилька | 2 |
| 14 | 1008055-X2 | Прокладка впускного коллектора | 4 |
| 15 | CQ1201030 | Шпилька | 8 |
| 16 | 1008021-X3 | Выпускной коллектор | 1 |
| 17 | CQ41910 | Шайба | 8 |
| 18 | CQ34010 | Гайка | 8 |

МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1009012-X2 | Прокладка | 1 |
| 2 | 1009010-5X4 | Масляный картер | 1 |
| 3 | Q40106 | Шайба | 26 |
| 4 | Q40406 | Пружинная шайба | 26 |
| 5 | CQ1500616 | Болт | 26 |
| 6 | 1009019CB1 | Шайба | 1 |
| 7 | 1009018CB1 | Пробка | 1 |
| 8 | 1009030-X2 | Щуп масляный | 1 |
| 9 | 1009025-X2 | Трубка | 1 |
| 10 | 1009022-X2 | Уплотнитель | 1 |

ТУРБОКОМПРЕССОР

ТУРБОКОМПРЕССОР

| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ34008 | Гайка | 5 |
| 2 | Q40308 | Пружинная шайба | 5 |
| 3 | Q40108 | Шайба | 5 |
| 4 | 1118021-X3 | Выхлопная труба | 1 |
| 5 | 1118022-Y01 | Прокладка | 1 |
| 6 | 1118010-X3 | TB 28 турбокомпрессор в сборе | 1 |
| 7 | 1118035-Y04 | Трубка подачи масла | 1 |
| 8 | CQ1200822 | Шпилька | 5 |
| 9 | CQ1201035 | Шпилька | 3 |
| 10 | CQ1461025 | Болт | 2 |
| 11 | 1118045-Y06 | Трубка слива масла | 1 |
| 12 | 1118046-Y01 | Штуцер | 1 |
| 13 | 1118017-Y01 | Гайка | 4 |
| 14 | Q40308 | Пружинная шайба | 4 |
| 15 | Q40108 | Шайба | 4 |
| 16 | 1118016-Y01 | Шпилька | 4 |
| 17 | 1118011-Y01 | Прокладка | 1 |
| 18 | 1118038AY01 | Штуцер | 1 |
| 19 | 1002039-01 | Шайба | 2 |
| 20 | 1118032-Y01 | Штуцер | 2 |
| 21 | 1008012C101 | Патрубок турбокомпрессора | 1 |
| 22 | 1118014C101 | Патрубок турбокомпрессора подводящий | 1 |
| 23 | 1118013C101 | Патрубок турбокомпрессора отводящий | 1 |
| 24 | CQ67680B | Хомут | 2 |
| 25 | CQ67660B | Хомут | 2 |
| 26 | 1118068-Y06 | Переходник | 1 |
| 27 | 1118090-Y06 | Штуцер | 1 |
| 28 | 3551093-X2 | Переходник | 2 |
| 29 | 1118031-Y01 | Штуцер | 1 |
| 30 | 1104087-D1 | Шайба | 2 |
| 31 | 1104086-D1 | Шайба | 1 |
| 32 | 1118052-X3 | Патрубок | 1 |

Исп. Царапкин В.М.

Т.65-25-42